产品质量监督抽查实施细则

防盗安全门

海南省市场监督管理局

海南省防盗安全门产品省级监督抽查实施细则

1 适用范围

本规则适用于海南省防盗安全门产品质量的监督抽查。

2 检验依据

GB 17565-2007    防盗安全门通用技术条件

《中华人民共和国产品质量法》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

3 抽样方法和数量

3.1 抽样型号或规格

抽取的样品应为同一生产厂家、同一品牌、型号规格的产品。

3.2 抽样方法、基数及数量

3.2.1抽样方法

在企业成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

3.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

3.2.3抽样数量

抽样数量2樘，其中1樘为检验样品，1樘为备用样品。

3.3抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽査产品及企业相关信息。同时记录被抽査企业上一年度生产的防盗安全门产品销售总额，以万元计;若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数（如：规格尺寸、设计图纸）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

4 检验项目

4.1检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表4。

表4  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外观 | GB 17565-2007中5.2 | GB 17565-2007中6.3 |  | • |
| 2 | 永久性标记 | GB 17565-2007中5.3 | GB 17565-2007中6.4 |  | • |
| 3 | 钢质板材厚度 | GB 17565-2007中5.4.2 | GB 17565-2007中6.5.2 |  | • |
| 4 | 尺寸公差与配合间隙 | GB 17565-2007中5.5 | GB 17565-2007中6.6 |  | • |
| 5 | 铰链转动性能 | GB 17565-2007中5.9 | GB 17565-2007中6.10 |  | • |
| 6 | 锁具要求 | GB 17565-2007中5.10 | GB 17565-2007中6.11 |  | • |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表4所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

4.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5 判定原则及结论表述

5.1 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

5.2 结论表述

1） 检验合格结论：

经抽样检验，所检项目符合XX标准，依据《2020年海南省防盗安全门产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品合格。

2）检验不合格结论：

a.仅存在B类不合格结论：经抽样检验，所检项目中“xxx”不符合xxx标准，依据《2020年海南省电动自行车产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

b.存在A类不合格结论：经抽样检验，所检项目中“xxx”不符合xxx标准，依据《2020年海南省电动自行车产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格，属于严重不合格。

9  异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位：山东精准产品质量检测有限公司。